## Slide 1: Tiskárny
Jakub Rybář

## Slide 2: Co je to tisk?
Převod digitálních dat do fyzického media
2D Tisk = Papír (Fotka, Dokument)
3D Tisk = Vrstvení materiálu (filamentu) do 3D objektu

## Slide 3: 2D Tiskárny
Rozlišení: DPI (Dots Per Inch)
Rychlost: PPM (Pages Per Minute)
Připojení:
  Dřive kabel do počítače dnes spíše Wi-Fi nebo jiné bezdrátové řešení
Různé tiskové formáty dle potřeby
Důležité je také TCO (Total Cost of Ownership)
  Toner / Inkoust je předražený

## Slide 4: RGB vs CMYK
RGB (Red, Green, Blue)
  Používáno v monitorech a displejích
  Aditivní míchání (vytváří barvy z nuly)
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK)
  Používáno v 2D tiskárnách
  Substraktivní míchání (odebírá barvy z bílého papíru)
  Někdy I PBK cartridge (Photographic Black)

## Slide 5: Inkoustová (Inkjet)
Papír + mikrokapky inkoustu z trysek
Dva principy:
  Thermal/BubbleJet – zahřátí → bublina → kapka
  Piezo – piezoelement vytlačí kapku
    Přesnější, lepší pro fotografie
CMYK

## Slide 6: Inkoustová – inkousty, kvalita, údržba
Dye (barvivové): syté barvy, horší odolnost vůči vodě/UV
Pigmentové: trvanlivější, ostřejší text
Fototisk: malé kapky (pL), jemný rastr
Údržba: čištění trysek, zasýchání → pravidelně tisknout
Systémy: cartridge, CISS (nádrže)

## Slide 7: Inkoustová – výhody/nevýhody + použití
Plus:
  Skvělé barvy a fotky, nízká pořizovací cena
Minus:
  Zasýchání, vyšší cena za stránku (u cartridgí)
Vhodné pro:
  Domácí foto, grafika, kreativní tisk

## Slide 8: Laserová tiskárna
Nabitý válec (drum) -> laserem se kreslí obraz (vybíjí místa)
Toner (jemný prášek) se přichytí na obraz Přenos na papír -> fixace teplem a tlakem (fuser)
Černobílá vs. barevná (CMYK, 1–4 průchody, nebo tandem s vice válci)

## Slide 9: Laserová tiskárna – komponenty a vlastnosti
OPC drum, tonerová kazeta, přenosový pás/koróna, fuser
Plus:
  Rychlý text, ostrost, nízká cena/stránku u ČB
Mínus:
  Horší fotky než inkjet, vyšší pořizovací cena
Vhodné pro:
  kancelář, velké objemy, ostrý text

## Slide 10: Další typy
LED tiskárna:
  Místo laseru silná LED světla
  Moc se nepoužívá (drahá a prakticky stejná jako laserová)
Termální:
  Účtenky
  Teplocitlivý papír
  Nízká kvalita ale extrémně nízké náklady

## Slide 11: 3D Tisk
Aditivní výroba
  Vrstvení materiálu do struktury
Nejčastěji FDM/FFA
  FDM (Fused Deposition Modeling)
  FFF (Fused Filament Fabrication)
  Obě znamenají to stejné jenom jiné názvy
Také SLA
  Drahé ale mnohem přesnější

## Slide 12: FDM (FFF) 3D Tiskárna
Filament se taví v trysce
Motory zařizují výšku, tloušťku a pozici
Horký filament se chaldí rozdílem teploty v podložce
Plus:
  Relativně levné
  Různé materiály
Mínus:
  Pomalé
  Viditelné vrstvy

## Slide 13: SLA 3D Tiskárna
Fotopolymerizace: vytvrzení UV světlem ve vaně s pryskyřicí
Varianty: laser (SLA), DLP, MSLA/LCD (maskovaná UV)
Post-processing: oplach (IPA) + UV vytvrzení
Plus:
  Vysoké rozlišení, hladké povrchy, miniatury, šperky
Minus:
  Pryskyřice je toxická, zápach, rukavice, likvidace odpadu

## Slide 14: Děkuji za pozornost